ООО «ХХХХХХ»                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор    ООО «ХХХХХХ»

_____________(_____________)

«____»_____________200____ г.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Фрезеровщику

(5-ый разряд)

00.00.09         № 00

1. Общие положения

1.1. Фрезеровщик принимается  на работу и увольняется  с работы приказом директора предприятия по представлению мастера.

1.2. Фрезеровщик   подчиняется непосредственно мастеру.

1.3. В своей деятельности фрезеровщик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

1.4. Фрезеровщик должен знать:

- конструктивные особенности и правила проверки на точность фрезерных станков различных типов и конструкций, уникальных и специальных приспособлений;

- технические характеристики и особенности эксплуатации установки плазменного подогрева;

- способы установки и выверки деталей;

- расчеты для подбора сменных шестерен при фрезеровании зубьев колес, шестерен всевозможных профилей, многозаходных фрез, винтов и спиралей;

- геометрию, правила термообработки, заточки и доводки фрез;

- основы теории резания металлов;

- методы и способы настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- правила определения режима резания по справочникам и паспорту станка;

- правила и нормы  по охране труда и пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка.

Фрезеровщику поручается:

2.1. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 6–7-му квалитетам, требующих комбинированного крепления и точной выверки в нескольких плоскостях, на универсальных, копировально- и продольно-фрезерных станках различных типов и конструкций.

2.2. Фрезерование наружных и внутренних поверхностей штампов, пресс-форм и матриц сложной конфигурации с труднодоступными для обработки и измерения местами.

2.3. Hарезание всевозможных резьб и спиралей на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов.

2.4. Фрезерование сложных крупногабаритных деталей и узлов на уникальном оборудовании.

2.5. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек по 8-й степени точности, в том числе выполнение указанных работ по обработке деталей из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных металлов методом совмещенной плазменно-механической обработки.

Примеры работ.

- Блоки цилиндров дизелей мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.) – фрезерование наклонных люков, мест для фланцев, поверхностей под кронштейны без и с применением плазменного подогрева.

- Валы многоколенчатые двигателей мощностью свыше 1472 кВт (свыше 2000 л.с.) – фрезерование щек и шпоночных пазов.

- Валы и оси длиной свыше 5000 мм – фрезерование тангенциальных и шпоночных канавок, расположенных под углом, с применением плазменного подогрева.

- Детали подколпачкового устройства, вакуумных и химических насосов, фильтров заборной воды, клинкетов из специальных металлов и неметаллических материалов – окончательное фрезерование.

- Диски кодовые приборов времени – фрезерование зубьев с применением делительной головки.

- Колонки десятиклапанные – чистовое фрезерование.

- Корпуса контактов сложные – фрезерование.

- Кронштейны сложные, тонкостенные – фрезерование поверхностей, расположенных в нескольких плоскостях под разными углами.

- Корпуса нежесткой конструкции, донышки – фрезерование контура и радиусов на плоскостях замков.

- Копиры сложной конфигурации, копирные барабаны – фрезерование контура по разметке.

- Каретки токарных станков – окончательное фрезерование профиля.

- Кулачки эксцентриковые и цилиндрические – фрезерование.

- Лимбы цилиндрические и конические – фрезерование.

- Лопатки паровых турбин – фрезерование наружных и внутренних радиальных конусов.

- Мальтийские кресты всех видов – фрезерование и растачивание.

- Матрицы, вставки и пуансоны сложных конфигураций с впадинами, расположенными по радиусам, и многогнездные – фрезерование и растачивание.

- Муфты многокулачковые со спиральными кулачками – фрезерование впадин и скосов.

- Подпалубные и швартовые рамки – фрезерование.

- Плашки тангенциальные для винторезных головок – фрезерование резьбы.

- Ползуны – фрезерование плоскостей и "ласточкина хвоста".

- Рейки зубчатые – фрезерование зубьев.

- Секторы компаундных штампов – фрезерование контура.

- Станины больших сложных станков – фрезерование направляющих длиной свыше 3000 мм.

- Фрезы модульные, пальцевые – фрезерование зубьев и пазов.

- Фрезы резьбовые конические и червячные с модулем свыше 10 – фрезерование зубьев.

- Челноки для ткацких станков – фрезерование.

- Червяки многозаходные – фрезерование резьбы.

- Шестерни шевронные, спиральные, цилиндрические и конические с модулем свыше 10 – фрезерование зубьев.

- Эксцентрики со сложными лекальными кривыми поверхностями – фрезерование наружное по разметке.

3. Обязанности

- своевременно и качественно выполняет порученную работу;

- проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры;

- проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда;

- надевает специальную одежду

- подготавливает рабочее место и средства индивидуальной защиты;

- проверяет исправность оборудования, приспособлений, инструмента;

- соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

- соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента,  способы и приемы безопасного ведения работ;

- немедленно ставит в известность непосредственного руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- оказывает первую  (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении, в аварийных ситуациях и при внезапном заболевании;

4. Ответственность

3.1. Фрезеровщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Фрезеровщик несет материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей. За причинение ущерба  Нанимателю несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)