ООО «ХХХХХХ»                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор    ООО «ХХХХХХ»

_____________(_____________)

«____»_____________200____ г.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Резчику металла на ножницах и прессах

( 3-ий разряд)

00.00.09         № 00

1. Общие положения

1.1. Резчик металла на ножницах и прессах	 принимается  на работу и увольняется  с работы приказом директора предприятия по представлению мастера.

1.2. Резчик металла на ножницах и прессах  подчиняется непосредственно мастеру.

1.3. В своей деятельности резчик металла на ножницах и прессах руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

1.4. Резчик металла на ножницах и прессах должен знать:

- устройство и принцип работы прессов, виброножниц рычажных, дисковых, гильотинных и пресс-ножниц различных типов;

- устройство специальных и универсальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- правила разметки и методы рационального раскроя листового металла;

- систему допусков; марки применяемого металла; правила раскроя металлов под- гибку с учетом направления волокон;

- правила и нормы  по охране труда и пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка.

2. Характеристика работ.

Резчику металла на ножницах и прессах поручается:

2.1. Прямолинейная отрезка сложных деталей и заготовок из листового металла толщиной до 3 мм, сложных деталей и заготовок из листового металла толщиной свыше 3 до 16 мм, простых и средней сложности деталей и заготовок из листового металла толщиной свыше 16 мм и заготовок и деталей из сортового металла разных марок под заданным углом сечением свыше 20 см2 на налаженных прессах, пресс-ножницах и гильотинных ножницах по упору, шаблону или чертежу.

2.2. Криволинейная отрезка сложных заготовок и деталей из листового металла толщиной до 16 мм и простых и средней сложности заготовок и деталей толщиной свыше 16 мм.

2.3. Резка листов, пластин, полос и лент из электротехнической стали толщиной до 0,5 мм, из цветных металлов и сплавов на гильотинных и многодисковых ножницах.

2.4. Отрезка листов ротапринта и фольги из цветных металлов и сплавов.

2.5. Отрезка металла на заготовки для изделий капсюльного производства на дисковых или рычажных ножницах. Отрезка крупных профилей металла толщиной до 100 мм в горячем и холодном состоянии на прессах и пресс-ножницах различных конструкций.

2.6.Разметка по чертежам и наметка листовых заготовок и деталей с применением необходимого инструмента.

2.7. Смена ножей и регулирование упора на заданный размер заготовки.

2.8. Проверка качества отрезки заготовок и деталей периодически в процессе работы.

2.9. Наладка прессов, пресс-ножниц и виброножниц всех систем.

2.10. Ломка различных профилей и марок металла на размеры на прессе.

2.11. Отрезка заусенцев на абградмашине.

Примеры работ.

- Витки, улитки, циклоны – разметка и фигурная отрезка из листа.

- Детали длиной до 4 м из профильного металла различных марок с поперечным сечением профиля свыше 20 см2 – отрезка под заданным углом.

- Детали из углеродистых и низколегированных сталей – резка на дисковых ножницах.

- Жесть листовая для перфорационных станков – раскрой, отрезка.

- Заготовки стальные под изделия сферической формы – отрезка по картам раскроя.

- Колена духовых инструментов – разметка и отрезка.

- Пластины стали электротехнической – резка на многодисковых ножницах.

- Полосы различной ширины длиной до 4 м – отрезка на ножницах по упору.

- Уголки профильные сечением свыше 50x50 до 100x100 мм2 – отрезка.

- Фаски – снятие на скалывающем станке СКС-25 и на гильотинных ножницах.

- Фланцы – вырубка на прессе.

- Швеллеры и зетобразная сталь типоразмеров свыше № 10 до № 18 – отрезка по разметке под углом.

3. Обязанности

- своевременно и качественно выполняет порученную работу;

- проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры;

- проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда;

- надевает специальную одежду

- подготавливает рабочее место и средства индивидуальной защиты;

- проверяет исправность оборудования, приспособлений, инструмента;

- соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

- соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента,  способы и приемы безопасного ведения работ;

- немедленно ставит в известность непосредственного руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- оказывает первую  (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении, в аварийных ситуациях и при внезапном заболевании;

4. Ответственность

3.1. Резчик металла на ножницах и прессах привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Резчик металла на ножницах и прессах несет материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей. За причинение ущерба  Нанимателю несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

С Инструкцией ознакомлен:         _________    _____________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

_____________________

(дата)